Общество с ограниченной ответственностью

«Донской градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 11-2009 Заказчик: Администрация муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области» |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО «САСЫКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Раздел I. Цели и задачи территориального планирования

Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию

Приложения к разделу IV

Директор

ООО «ДГЦ»		 				            Н.И. Жиленкова

Ростов-на-Дону

2011г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО «Сасыкольский сельсовет»

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с |  |  |
|  | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию |  |  |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |
| 2 | Схема границ территорий, земель и ограничений. | н/с |  | М 1:100 000 М 1:5000 |
| 3 | Схема размещения объектов местного значения | н/с |  | М 1:100 000 М 1:5000 |
| 4 | Схема границ функциональных зон | н/с |  | М 1:5000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме: |
| 5 | Том I. Книга 1. Природные условия и экологическая обстановка | н/с |  |  |
| 6 | Том I. Книга 2. Современное состояние, обоснование вариантов и предложений по территориальному планированию | ДСП |  |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в графической форме: |
| 7 | Положение МО «Сасыкольский сельсовет» в составе Харабалинского района Астраханской области | н/с |  | М 1:200 000 |
| 8 | Схема современного использования территории (опорный план) | ДСП |  | М 1:100 000 М 1:5000 |
| 9 | Схема ограничений использования территорий | ДСП |  | М 1:100 000 М 1:5000 |
| 10 | Схема комплексного анализа развития территории | ДСП |  | М 1:100 000 М 1:5000 |
| 11 | Предложения по территориальному планированию (проектный план) | ДСП |  | М 1:100 000 М 1:5000 |
| 12 | Схема транспортной инфраструктуры | ДСП |  | М 1:100 000 М 1:5000 |
| 13 | Схема инженерной инфраструктуры | ДСП |  | М 1:100 000 |
| 14 | Схема сетей энергоснабжения | ДСП |  | М 1:5000 |
| 15 | Схема сетей водоснабжения, водоотведения и инженерной подготовки | ДСП |  | М 1:5000 |

Содержание

Положения о территориальном планировании.

Введение.	6

Цели и задачи территориального планирования	9

Мероприятия по территориальному планированию.	11

Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию.	22

Особенности размещения мероприятий по территориальному планированию	37

Приложение 1.	38

Приложение 2.	40

Приложение 3.	45

Приложение 4.	46

Материалы генерального плана в графической форме	47

Авторский коллектив:

Трухачёв Ю.Н. 	руководитель проекта, заслуженный архитектор России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Союза Архитекторов России

Прохоров А.Ю.         главный архитектор проекта

Буняева Е.Ю.             ведущий инженер

Приваленко В.В.	главный специалист по экологии, доктор биологических наук, кандидат геолого-минералогических наук, профессор

Крюкова В.В.	ст. экономист градостроительства

при участии: 	архитекторов I категории  Рыкова К.Н., cт. техника-проектировщика Новиковой А.С., инженера Хохлачева Р.В.

Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв, корректор Титова Л.А.

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.3.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «ДГЦ».

## Введение.

Генеральный план МО «Сасыкольский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области разработан обществом с ограниченной ответственностью «Донской градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом №1 от 06.08.2008г.

Основанием для разработки настоящего генерального плана послужили:

- положения статей Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 							2009г.

Первая очередь реализации генерального плана 		2020г.

Расчётный срок 							2030г.

Генеральный план – основной документ территориального планирования МО «Сасыкольский сельсовет», нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования территории и ее устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории по трём вариантам: оптимистическому, инерционному, пессимистическому;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития территории, заложенные в проекте генерального плана, частично являются самостоятельной разработкой проекта генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Российской Федерации, Астраханской области, Харабалинского района, Администрации МО «Сасыкольский сельсовет» и иных организаций. Генеральный план не является директивным документом по развитию территории муниципального образования, а представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

При подготовке проекта генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области («Астраханьстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления Астраханской области, органов местного самоуправления Харабалинского района и прочих организаций, данные собственных исследований состояния окружающей среды, проведённых сотрудниками ООО «ДГЦ» совместно с НПП «Экологическая лаборатория».

В ходе работы над проектом генерального плана коллектив ООО «ДГЦ» провёл сбор исходных данных от администрации Харабалинского района и муниципального образования, было проведено анкетирование предприятий, учреждений здравоохранения, образования, запрошены данные в органах государственной власти Российской Федерации и Астраханской области.

В сентябре – декабре 2009г. было проведено анкетирование предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования. Около 80% из них откликнулись на анкеты, разосланные от имени Администрации, и дали свои ответы по параметрам современного состояния предприятия, планируемым ими перспективам развития и т.п., что позволило скоординировать проектные решения генерального плана и намерения по развитию территории органов местного самоуправления и основных предприятий и организаций на территории МО.

В сентябре-декабре 2009г. группой сотрудников «ДГЦ» было проведено натурное обследование территории и рабочие встречи со специалистами администрации МО, предприятий и учреждений. В ходе встреч обсуждались намерения по развитию инфраструктуры, перспективы социально-экономического развития территорий.

При разработке проекта генерального плана МО «Сасыкольский сельсовет» были использованы топографические материалы М 1:5000 выполненные в 2008г. ООО «НПП Геокосмос-ГИС» и предоставленные Министерством строительства и дорожного хозяйства Астраханской области.

Работы над проектом генерального плана выполнялись в соответствии с решениями ранее разработанной схемы территориального планирования Астраханской области, выполненной в 2006 г. НКП НПО «ЮРГЦ» и утвержденной 20.11.2007г. постановлением Правительства Астраханской области и решениями утвержденной схемы территориального развития Харабалинского района, выполненной ООО «НПО «ЮРГЦ» в марте 2008 года.

*     *     *

Работу над проектом генерального плана осложняло отсутствие статистического наблюдения на территории МО, что затрудняло выполнение задачи дифференциации показателей социально-экономического и планировочного развития применительно к отдельным предприятиям и территориям МО «Сасыкольский сельсовет». Ввиду вышеизложенного, часть показателей социально-экономического и пространственного развития территории не может быть детализирована авторами проекта применительно к отдельным местам приложения труда.

В ходе подготовки проекта был проведён анализ нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.

На завершающем этапе подготовки генерального плана основные проектные решения были согласованы с Администрацией МО «Сасыкольский сельсовет».

## Цели и задачи территориального планирования

1. Главная цель территориального планирования муниципального образования «Сасыкольский сельсовет»:

Пространственная организация территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» в целях обеспечения устойчивого развития территории.

2. Цели территориального планирования:

- Развитие села Сасыколи и п. Бугор в рамках системы расселения Харабалинского района и Астраханской области.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования.

3. Задачами территориального планирования являются:

- Преодоление планировочной разобщённости отдельных территорий и частей муниципального образования.

- Стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования развития муниципального образования в сельское поселение с полноценной социальной инфраструктурой и благоустройством.

- Модернизация агропромышленного комплекса за счёт развития инновационных методов производства.

- Привлечение инвестиций на пустующие сельскохозяйственные и агропромышленные площадки.

- Формирование и реконструкция рекреационных территорий.

- Оптимизация и дальнейшее развитие образовательных учреждений.

- Оптимизация и дальнейшее развитие учреждений здравоохранения.

- Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты жилого, рекреационного, агропромышленного и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в муниципальные органы Харабалинского района и органы государственной власти Астраханской области.

Общее состояние и качество среды обитания является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе территорий за размещение государственных и частных инвестиций. Разработка генерального плана МО «Сасыкольский сельсовет» как документа, направленного на оптимизацию пространственной среды территории муниципального образования и представленного в виде геоинформационной системы, является значительным положительным фактором в формировании общероссийской репутации муниципального образования как территории, предполагающей комплексное развитие в своих границах агропромышленных, транспортных, аграрных и рекреационных организаций, с формированием комфортной среды проживания населения.

## Мероприятия по территориальному планированию.

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» включают в себя:

- В части учётов интересов Российской Федерации, Астраханской области, Харабалинского муниципального района, сопредельных муниципальных образований:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Астраханской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Харабалинского муниципального района, муниципальных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию муниципального образования «Сасыкольский сельсовет».

- В части оптимизации административного деления территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет»:

  - Выполнение комплекса мероприятий по инструментальному закреплению границ территории МО «Сасыкольский сельсовет».

  - Установление и закрепление границ населённых пунктов, входящих в состав МО «Сасыкольский сельсовет» поселения в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений.

  - Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населённых пунктов, входящих в состав МО «Сасыкольский сельсовет».

- В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет»:

  - Обоснование необходимости и учет в проекте генерального плана возможного строительства обхода территории с. Сасыколи региональной автодорогой Астрахань – Волгоград.

  - Упорядочение существующей застройки села Сасыколи в целях ликвидации пустырей и иных неиспользуемых или нерационально используемых территорий, в основном, в целях жилищного строительства до 2020г.

  - Формирование нового жилого квартала в северной задорожной части с. Сасыколи  площадью  10 га.

  - Завершение освоения территории для малоэтажного многоквартирного строительства в районе ул. Молодежная.

  - Формирование промышленно-складской зоны площадью 40 га для размещения предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции и логистического комплекса.

  - Формирование зоны придорожного сервиса на базе существующих предприятий с размещением нового туристического комплекса для обслуживания транзитных туристов в северо-западной части с.Сасыколи.

  - Размещение комплекса плоскостных и закрытых спортивных сооружений с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном  на территории парка по ул. Коммунальная в с. Сасыколи.

  - Формирование промышленной зоны в п. Бугор на базе существующего кирпичного предприятия.

  - Формирование в южной пойменной части МО в районе с.Зеленые Пруды полноценной рекреационной территории на базе существующих туристических объектов с необходимой транспортной, инженерной инфраструктурой, объектами озеленения и благоустройства. Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых природных территорий.

  - Формирование в западной пойменной части МО в районе п. Бугор полноценной рекреационной территории на базе существующих туристических объектов с необходимой транспортной, инженерной инфраструктурой, объектами озеленения и благоустройства. Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых природных территорий.

  - Формирование сельского общественно-торгового центра в с.Сасыколи между ул. Пушкина и ул. К. Маркса с изменением функционального назначения земельных участков, занятых теплицами, автодромом и складами.

- В части развития экономики:

  - Выполнение мероприятий муниципального уровня по размещению на территории МО «Сасыкольский сельсовет» предприятий по переработке и хранению овощной продукции и малых предприятий по переработке продуктов животноводства (в том числе и резервирование территории для самих предприятий и строительства жилья) в расчетный срок.

  - Освоение под застройку коммерческо-торгового назначения и придорожного сервиса свободных территорий вдоль региональной автодороги Астрахань - Волгоград в границах с. Сасыколи (в том числе для размещения предприятий - субъектов малого предпринимательства) в расчетный срок.

  - Упорядочение существующих и освоение новых территорий для размещения рекреационных объектов на участках, примыкающих к водным объектам, в расчетный срок и за пределами расчетного срока.

  - Обозначение и резервирование территории на землях сельскохозяйственного назначения муниципального образования, примыкающих к водным объектам, не являющихся особо ценными землями, с кадастровой стоимостью ниже средней по району, для возможного перевода в земли особо охраняемых природных территорий и последующего размещения (строительства) туристических и рекреационных объектов на расчетный срок проекта генерального плана.

  - Резервирование территории для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленной, коммунально-складской, общественно-торговой и иных зонах муниципального образования. Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе.

  - Оказание содействия в подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры в п. Бугор для привлечения инвесторов с целью развития деятельности по производству строительных материалов на местном сырье.

  - Оказание содействия в создании на территории Сасыкольского сельсовета современных механизированных картофелехранилищ с первичной обработкой картофеля (чистка, фасовка и пр.).

  - Оказание содействия в организации на территории Сасыкольского сельсовета перерабатывающих мини-цехов (производство различных полуфабрикатов, заморозка фруктов и овощей и др.).

  - Содействие в формировании и развитии производственно-закупочных связей Сасыкольских предпринимателей с районными и областными производителями и интеграция экономики Сасыкольского сельсовета в районный и областной рынки.

  - Организация в с. Сасыколи торгово-закупочных предприятий по закупке сельхозпродукции у населения (в первую очередь молока).

  - Оказание содействия в размещении на территории МО сети центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники, консультационных служб, внедрения информационных технологий и услуг для сельскохозяйственных производителей, особенно фермеров.

  - Оказание содействия в формирование на территории Сасыкольского сельсовета комплекса обслуживания в части придорожного сервиса (АЗС, АГЗС, мотели, кафе, шиномонтаж, автосервис, запчасти).

  - Оказание содействия в подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры для строительства туристических баз.

- В части модернизации и развития транспортного комплекса:

  - Учет в проекте генерального плана возможной реконструкции региональной автодороги Астрахань - Волгоград и оказание содействия в выборе трассы и последующем резервировании земельного участка для строительства участка обхода региональной автодорогой территории с. Сасыколи.

  - Реконструкция автодороги с. Сасыколи – с. Зелены Пруды с последующей реконструкцией участка дороги до остановочного пункта «Сасыколи» на р. Ахтуба.

  - Реконструкция и новое строительство южной объездной автодороги в с. Сасыколи от пересечения региональной и местной автодорог в районе АЗС по ул. Молодежная, далее по ул.Аэродромная, через шлюзы (р. Ашулук) и по внутреннему водооградительному валу в целях исключения движения транзитного и технологического (сельскохозяйственного) транспорта через жилые кварталы села.

  - Строительство кольцевой развязки в одном уровне на пересечении региональной и местных автодорог в районе АЗС по ул.Молодежная.

  - Строительство дублирующего местного проезда на ул. Степная от ул. Ленина до пер. Пролетарский в с. Сасыколи.

  - Создание каркаса главных и основных улиц с. Сасыколи посредством капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автодорог на следующих улицах с. Сасыколи: ул.Советская, ул. 1 Мая, ул. Пушкина, ул. Некрасова, ул. Рылеева, ул. Проезжая, ул.К. Маркса, ул. ХХХ лет ВЛКСМ, ул. Кирова, ул.Почтовая, пер. Почтовый, пер. Интернациональный, пер.Пролетарский.

  - Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и тротуаров в населенных пунктах МО в соответствии с проектными профилями улиц до 2030г.

  - Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении свободных территорий для целей жилищного, промышленного и рекреационного строительства до 2030г.

  - Резервирование территории для размещения остановочной площадки и автостанции (остановочного павильона), совмещенного с придорожным кафе, на региональной автодороге Астрахань – Волгоград в районе пересечения с ул. Степная и ул.Почтовая до 2020г.

  - Оборудование автобусной отстойно-разворотной площадки в с.Зеленые пруды до 2020г.

  - Обоснование необходимости в установки пристани на р. Ахтуба.

- В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы:

  - Резервирование зон для строительства объектов образования (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в документации по планировке территории):

    - Строительство детского сада в с. Сасыколи в районе ул. Молодежная на 90 мест;

    - Реконструкция бывшего здания правления колхоза им.Кирова по ул. Пушкина, 13 в с. Сасыколи для размещения детского сада на 90 мест;

    - Капитальный ремонт бывшего здания средней школы по ул.Ленина для организации детского сада на 90 мест.

  - Резервирование зон для строительства объектов здравоохранения (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в документации по планировке территории):

    - Капитальный ремонт Сасыкольской районной больницы;

    - Капитальный ремонт детской поликлиники в с. Сасыколи;

    - Капитальный ремонт здания ФАП в п. Бугор.

  - Строительство объектов культуры и реконструкции объектов культуры (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в документации по планировке территории):

    - Строительство нового здания культурного центра с помещениями школы искусств в с. Сасыколи.

6.4.	Развитие сети объектов физкультуры и спорта, что предполагает осуществление следующих мероприятий:

    - Резервирование территории и последующее строительство ФОК в с. Сасыколи с пристройкой для размещения детско-юношеской спортивной школы на 150 мест и плавательного бассейна на 400 м2 зеркала воды и комплекса открытых плоскостных сооружений;

    - Создание на базе СДК в п. Бугор многофункционального спортивного зала общего пользования;

    - Установка и благоустройство 3-й спортивных и 6-х детских площадок в с. Сасыколи до 2015г.;

    - Установка и благоустройство одной спортивной и одной детской площадки в п. Бугор до 2015г.

- В части развития социального жилищного строительства:

  - Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

  - Оказание содействия в переселении населения, проживающего в ветхом и аварийном жилом фонде.

  - Строительство жилых домов (резервирование земельных участков) для обеспечения жильем малоимущих граждан в с. Сасыколи в районе ул. Степная в расчетный срок.

- В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:

  - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующего водовода п. Бугор – с. Сасыколи до 2015 г.;

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных и очистных сооружений водопровода в северной части п. Бугор.

  - Строительство водозабора в комплексе с очистными сооружениями (станций водоподготовки) в северной части п. Бугор в целях обеспечения населения МО питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ в расчетный срок.

  - Реконструкция повысительной насосной станции (ПНС) на территории с. Сасыколи.

  - Строительство ПНС на территории п. Бугор.

  - Реконструкция (восстановление) участка межпоселкового группового водовода г. Харабали – с. Сасыколи  в целях его использования как резервного источника водоснабжения сельсовета.

  - Оборудование в соответствии с санитарными требованиями зон санитарной охраны источников и напорно-регулирующих сооружений питьевого водоснабжения в расчетный срок.

  - Реконструкция и строительство водопроводных сетей с заменой изношенных участков в п. Бугор и с. Сасыколи до 2015 г.

  - Разработка инвестиционной программы «Развитие систем технического водоснабжения» МО «Сасыкольский сельсовет» до 2020 г.

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных и индивидуальных канализационных очистных сооружений при объектах социальной сферы и жилого фонда в п.Бугор и с. Сасыколи до 2015 г.

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки (пруды фильтрации) в северной части с. Сасыколи в районе кладбища до 2015 г.

  - Строительство локальных и индивидуальных канализационных очистных сооружений в п. Бугор.

  - Строительство канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки и прудов фильтрации в северной части с.Сасыколи в районе кладбища.

  - Строительство локальных систем канализации и очистных сооружений при объектах социальной инфраструктуры, промышленности, подключение которых к КОС села Сасыколи экономически не выгодно в силу территориальных особенностей села в расчетный срок генерального плана.

  - Осуществление газификации с.Сасыколи и п.Бугор Сасыкольского сельсовета согласно разработанной схемы газификации в СТП МО «Харабалинский район».

  - Содействие в строительстве участка магистрального газопровода отвода «Макат-Северный Кавказ» - Харабали - Ахтубинск.

  - Оказание содействия в строительстве ГРС в северной части с.Сасыколи (или с. Кочковатки уточняется при проектировании межпоселкового газопровода).

  - Строительство газорегуляторных пунктов, газовых сетей среднего и низкого давления на территории газифицируемых населенных пунктов в расчетный срок генерального плана.

  - Восстановление ПС «Сасыколи» 110/35/10 кВ для обеспечения энергоснабжением проектируемых промышленных и складских предприятий.

  - Модернизация электрических сетей ВЛ 10 кВ и разводящих сетей низкого напряжения ВЛ 0,4 кВ, оборудования ТП с применением энергосберегающих технологий и современных материалов на территории Сасыкольского сельсовета.

  - Строительство новых линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, а также трансформаторных подстанций (ТП) различной мощности в существующей и проектируемой жилой застройке сельсовета (расчетный срок).

  - Строительство сети ливневой канализации в наиболее простом открытом варианте и очистных сооружений в с.Сасыколи (расчетный срок).

  - Содействие в реконструкции и модернизации существующих котельных в населенных пунктах МО «Сасыкольский сельсовет», с перспективным переводом их на газовое оборудование.

  - Оказание содействия специализированным хозяйствующим субъектам в телефонизации (стационарная сеть) и в предоставлении иных видов телематических услуг.

- В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов:

  - Изменение функционального назначения промышленных и агропромышленных территорий, находящихся в селитебной зоне с.Сасыколи в расчетный срок.

  - Строительство новых автодорог и реконструкция транспортной системы с. Сасыколи, в том числе обхода села региональной автодорогой с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима.

  - Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

  - Сохранение зеленых насаждений.

  - Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

  - Создание защитных лесополос по границам застроенной территории села вдоль региональной автодороги Астрахань – Волгоград в черте населенного пункта и по периметру проектируемой агропромышленной и коммунально-складской зоны в расчетный срок и за пределами расчетного срока.

  - Оборудование и благоустройство площадок для сбора ТБО в населенных пунктах и в рекреационных зонах на территории МО.

  - Выбор площадки и последующее строительство в районе с.Сасыколи площадки для временного буртования навоза и помета  в срок до 2020г.

  - Ликвидация стихийных свалок на территории МО в срок до 2015г.

  - Рекультивация земель, занятых стихийными свалками, в период 2011-2020гг.

  - Оказание содействия в выборе земельного участка и последующем строительстве в районе с. Сасыколи полигона по захоронению ТОПП или площадки временного хранения и первичной сортировки ТОПП.

- В части благоустройства территории:

  - Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2015г.

  - Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ) до 2020г.

  - Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования:

  - Реконструкция существующих зеленых насаждений и организация поселкового парка в с. Сасыколи с выполнением комплексного благоустройства территории:

    - Реконструкция парка ХХХ-лет ВЛКСМ в с. Сасыколи;

    - Реконструкция сквера в районе пер. Почтовый;

    - Реконструкция сквера в п. Бугор.

  - Оборудование муниципальной зоны отдыха в районе моста через р.Ашулук в с. Сасыколи..

  - Строительство (установка) общественных туалетов общей вместимостью не менее 6 мест в центральной части с. Сасыколи.

  - Реконструкция и благоустройство существующих скверов и аллей в селе Сасыколи и п. Бугор в расчетный срок.

  - Комплексное благоустройство береговых полос р. Ашулук в с.Сасыколи и р. Ахтуба в п. Бугор - санитарная очистка, озеленение в расчетный срок.

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

  - Оказание содействия в реконструкции пожарного депо в с. Сасыколи в целях приведения  в соответствии с НПБ 101-95 и технического регламента «Требования пожарной безопасности».

  - Оборудование подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам для забора воды в целях пожаротушения до 2015г.

  - Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2015г.

  - Обоснование необходимости в выполнении работ, связанных со строительством берегозащитных и водорегулирующих сооружений в районе с. Сасыколи и п. Бугор и выполнение мероприятий и работ в рамках полномочий органов местного самоуправления с обустройством простейшей набережной в расчетный срок и за пределами расчетного срока.

  - Строительство простейшей сети ливневой канализации в с.Сасыколи.

12.	В части сопровождения реализации генерального плана  муниципального образования «Сасыкольский сельсовет».

  - Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Сасыкольский сельсовет». Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу.

  - Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана.

  - Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков).

    - Разработка проекта планировки территории площадью 10 га на северной окраине с. Сасыколи в целях размещения комплексной индивидуальной малоэтажной застройки  до 2018г.

    - Разработка проекта планировки территории для завершения освоения территории для малоэтажного многоквартирного строительства в районе ул. Молодежная.

    - Разработка проекта планировки территории для промышленно-складской зоны площадью 40 Га в целях размещения предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции и логистического комплекса.

    - Разработка проекта планировки территории планируемой зоны придорожного сервиса на базе существующих предприятий с размещением нового туристического комплекса для обслуживания транзитных туристов в северо-западной части с. Сасыколи.

    - Разработка проекта планировки земельного участка для размещения комплекса плоскостных и закрытых спортивных сооружений с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном  в северной части с. Сасыколи.

    - Разработка проекта планировки территории промышленной зоны в п. Бугор на базе существующего кирпичного предприятия.

    - Разработка проекта планировки территории в южной пойменной части МО в районе с. Зеленые Пруды для формирования полноценной рекреационной территории на базе существующих туристических объектов.

    - Разработка проекта планировки территории в западной пойменной части МО в районе п. Бугор в целях формирования полноценной рекреационной территории на базе существующих туристических объектов.

    - Разработка проекта планировки территории для формирования сельского общественно-торгового центра в с. Сасыколи между ул. Пушкина и ул. К. Маркса.

  - Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

  - Корректировка настоящего генерального плана в период с 2028 по 2029гг. с определением основных сроков нового генплана: исходный год – 2029, первая очередь – 2040г., расчётный срок – 2050г.

## Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию.

| № | Наименование | Последовательность реализации проектных мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2020 | 2030 |
| 1. В части учётов интересов Российской Федерации, Астраханской области, Харабалинского муниципального района, сопредельных муниципальных образований |
| 1.1. | Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения. |  |  |  |
| 1.2. | Реализация основных решений документов территориального планирования Астраханской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения. |  |  |  |
| 1.3. | Реализация основных решений документов территориального планирования Харабалинского муниципального района, муниципальных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения. |  |  |  |
| 1.4. | Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию муниципального образования «Сасыкольский сельсовет». |  |  |  |
| 2. В части оптимизации административного деления территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет»: |
| 2.1. | Выполнение комплекса мероприятий по инструментальному закреплению границ территории МО «Сасыкольский сельсовет». |  |  |  |
| 2.2. | Установление и закрепление границ населённых пунктов, входящих в состав МО «Сасыкольский сельсовет» поселения в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений. |  |  |  |
| 2.3. | Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населённых пунктов, входящих в состав МО «Сасыкольский сельсовет». |  |  |  |
| 3. В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет»: |
| 3.1. | Обоснование необходимости и учет в проекте генерального плана возможного строительства обхода территории с. Сасыколи региональной автодорогой Астрахань – Волгоград. |  |  |  |
| 3.2. | Упорядочение существующей застройки села Сасыколи в целях ликвидации пустырей и иных неиспользуемых или нерационально используемых территорий, в основном, в целях жилищного строительства |  |  |  |
| 3.3. | Формирование нового жилого квартала в северной задорожной части с. Сасыколи площадью 10 га. |  |  |  |
| 3.4. | Завершение освоения территории для малоэтажного многоквартирного строительства в районе ул. Молодежная. |  |  |  |
| 3.5. | Формирование промышленно-складской зоны площадью 40 га для размещения предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции и логистического комплекса. |  |  |  |
| 3.6. | Формирование зоны придорожного сервиса на базе существующих предприятий с размещением нового туристического комплекса для обслуживания транзитных туристов в северо-западной части с.Сасыколи. |  |  |  |
| 3.7. | Размещение комплекса плоскостных и закрытых спортивных сооружений с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном на территории парка по ул. Коммунальная |  |  |  |
| 3.8. | Формирование промышленной зоны в п. Бугор на базе существующего кирпичного предприятия. |  |  |  |
| 3.9. | Формирование в южной пойменной части МО в районе с.Зеленые Пруды полноценной рекреационной территории на базе существующих туристических объектов с необходимой транспортной, инженерной инфраструктурой, объектами озеленения и благоустройства. Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых природных территорий. |  |  |  |
| 3.10. | Формирование в западной пойменной части МО в районе п. Бугор полноценной рекреационной территории на базе существующих туристических объектов с необходимой транспортной, инженерной инфраструктурой, объектами озеленения и благоустройства. Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых природных территорий. |  |  |  |
| 3.11. | Формирование сельского общественно-торгового центра в с.Сасыколи между ул. Пушкина и ул. К. Маркса с изменением функционального назначения земельных участков, занятых теплицами, автодромом и складами. |  |  |  |
| 4. В части развития экономики: |
| 4.1. | Выполнение мероприятий муниципального уровня по размещению на территории МО «Сасыкольский сельсовет» предприятий по переработке и хранению овощной продукции и малых предприятий по переработке продуктов животноводства (в том числе и резервирование территории для самих предприятий и строительства жилья) в расчетный срок. |  |  |  |
| 4.2. | Освоение под застройку коммерческо-торгового назначения и придорожного сервиса свободных территорий вдоль региональной автодороги Астрахань - Волгоград в границах с. Сасыколи (в том числе для размещения предприятий - субъектов малого предпринимательства) в расчетный срок. |  |  |  |
| 4.3. | Упорядочение существующих и освоение новых территорий для размещения рекреационных объектов на участках, примыкающих к водным объектам, в расчетный срок и за пределами расчетного срока. |  |  |  |
| 4.4. | Обозначение и резервирование территории на землях сельскохозяйственного назначения муниципального образования, примыкающих к водным объектам, не являющихся особо ценными землями, с кадастровой стоимостью ниже средней по району, для возможного перевода в земли особо охраняемых природных территорий и последующего размещения (строительства) туристических и рекреационных объектов на расчетный срок проекта генерального плана. |  |  |  |
| 4.5. | Резервирование территории для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленной, коммунально-складской, общественно-торговой и иных зонах муниципального образования. Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе. |  |  |  |
| 4.6. | Оказание содействия в подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры в п. Бугор для привлечения инвесторов с целью развития деятельности по производству строительных материалов на местном сырье. |  |  |  |
| 4.7. | Оказание содействия в создании на территории Сасыкольского сельсовета современных механизированных картофелехранилищ с первичной обработкой картофеля (чистка, фасовка и пр.). |  |  |  |
| 4.8. | Оказание содействия в организации на территории Сасыкольского сельсовета перерабатывающих мини-цехов (производство различных полуфабрикатов, заморозка фруктов и овощей и др.). |  |  |  |
| 4.9. | Содействие в формировании и развитии производственно-закупочных связей Сасыкольских предпринимателей с районными и областными производителями и интеграция экономики Сасыкольского сельсовета в районный и областной рынки. |  |  |  |
| 4.10. | Организация в с. Сасыколи торгово-закупочных предприятий по закупке сельхозпродукции у населения (в первую очередь молока). |  |  |  |
| 4.11. | Оказание содействия в размещении на территории МО сети центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники, консультационных служб, внедрения информационных технологий и услуг для сельскохозяйственных производителей, особенно фермеров. |  |  |  |
| 4.12. | Оказание содействия в формирование на территории Сасыкольского сельсовета комплекса обслуживания в части придорожного сервиса (АЗС, АГЗС, мотели, кафе, шиномонтаж, автосервис, запчасти). |  |  |  |
| 4.13. | Оказание содействия в подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры для строительства туристических баз. |  |  |  |
| 5. В части модернизации и развития транспортного комплекса: |
| 5.1. | Учет в проекте генерального плана возможной реконструкции региональной автодороги Астрахань - Волгоград и оказание содействия в выборе трассы и последующем резервировании земельного участка для строительства участка обхода региональной автодорогой территории с. Сасыколи. |  |  |  |
| 5.2. | Реконструкция автодороги с. Сасыколи – с. Зелены Пруды с последующей реконструкцией участка дороги до остановочного пункта «Сасыколи» на р. Ахтуба. |  |  |  |
| 5.3. | Реконструкция и новое строительство южной объездной автодороги в с. Сасыколи от пересечения региональной и местной автодорог в районе АЗС по ул. Молодежная, далее по ул.Аэродромная, через шлюзы (р. Ашулук) и по внутреннему водооградительному валу в целях исключения движения транзитного и технологического (сельскохозяйственного) транспорта через жилые кварталы села. |  |  |  |
| 5.4. | Строительство кольцевой развязки в одном уровне на пересечении региональной и местных автодорог в районе АЗС по ул.Молодежная. |  |  |  |
| 5.5. | Строительство дублирующего местного проезда на ул. Степная от ул. Ленина до пер. Пролетарский в с. Сасыколи. |  |  |  |
| 5.6. | Создание каркаса главных и основных улиц с. Сасыколи посредством капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автодорог на следующих улицах с. Сасыколи: ул.Советская, ул. 1 Мая, ул. Пушкина, ул. Некрасова, ул. Рылеева, ул. Проезжая, ул.К. Маркса, ул. ХХХ лет ВЛКСМ, ул. Кирова, ул.Почтовая, пер. Почтовый, пер. Интернациональный, пер.Пролетарский. |  |  |  |
| 5.7. | Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и тротуаров в населенных пунктах МО в соответствии с проектными профилями улиц до 2030г. |  |  |  |
| 5.8. | Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении свободных территорий для целей жилищного, промышленного и рекреационного строительства до 2030г. |  |  |  |
| 5.9. | Резервирование территории для размещения остановочной площадки и автостанции (остановочного павильона), совмещенного с придорожным кафе, на региональной автодороге Астрахань – Волгоград в районе пересечения с ул. Степная и ул.Почтовая до 2020г. |  |  |  |
| 5.10. | Оборудование автобусной отстойно-разворотной площадки в с.Зеленые Пруды до 2020г. |  |  |  |
| 5.11. | Обоснование необходимости в установки пристани на р. Ахтуба. |  |  |  |
| 6. В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы: |
| 6.1. | Резервирование зон для строительства объектов образования (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в документации по планировке территории): |  |  |  |
| 6.1.1. | Строительство детского сада в с. Сасыколи в районе ул. Молодежная на 90 мест; |  |  |  |
| 6.1.2. | Реконструкция бывшего здания правления колхоза им.Кирова по ул. Пушкина, 13 в с. Сасыколи для размещения детского сада на 90 мест; |  |  |  |
| 6.1.3. | Капитальный ремонт бывшего здания средней школы по ул.Ленина для организации детского сада на 90 мест. |  |  |  |
| 6.2. | Резервирование зон для строительства объектов здравоохранения (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в документации по планировке территории): |  |  |  |
| 6.2.1. | Капитальный ремонт Сасыкольской районной больницы; |  |  |  |
| 6.2.2. | Капитальный ремонт детской поликлиники в с. Сасыколи; |  |  |  |
| 6.2.3. | Капитальный ремонт здания ФАП в п. Бугор. |  |  |  |
| 6.3. | Строительство объектов культуры и реконструкции объектов культуры (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в документации по планировке территории): |  |  |  |
| 6.3.1. | Строительство нового здания культурного центра с помещениями школы искусств в с. Сасыколи. |  |  |  |
| 6.4. | Развитие сети объектов физкультуры и спорта, что предполагает осуществление следующих мероприятий: |  |  |  |
| 6.4.1. | Резервирование территории и последующее строительство ФОК в с. Сасыколи с пристройкой для размещения детско-юношеской спортивной школы на 150 мест и плавательного бассейна на 400 м2 зеркала воды и комплекса открытых плоскостных сооружений; |  |  |  |
| 6.4.2. | Создание на базе СДК в п. Бугор многофункционального спортивного зала общего пользования; |  |  |  |
| 6.4.3. | Установка и благоустройство 3-х спортивных и 6-ти детских площадок в с. Сасыколи до 2015г.; |  |  |  |
| 6.4.4. | Установка и благоустройство одной спортивной и одной детской площадки в п. Бугор до 2015г. |  |  |  |
| 7. В части развития социального жилищного строительства: |
| 7.1. | Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |  |  |  |
| 7.2. | Оказание содействия в переселении населения, проживающего в ветхом и аварийном жилом фонде. |  |  |  |
| 7.3. | Строительство жилых домов (резервирование земельных участков) для обеспечения жильем малоимущих граждан в с. Сасыколи в районе ул. Степная в расчетный срок. |  |  |  |
| 7.4. | Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |  |  |  |
| 8. В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования: |
| 8.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующего водовода п. Бугор – с. Сасыколи до 2015 г.; |  |  |  |
| 8.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных и очистных сооружений водопровода в северной части п. Бугор. |  |  |  |
| 8.3. | Строительство водозабора в комплексе с очистными сооружениями (станций водоподготовки) в северной части п. Бугор в целях обеспечения населения МО питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ в расчетный срок. |  |  |  |
| 8.4. | Реконструкция повысительной насосной станции (ПНС) на территории с. Сасыколи. |  |  |  |
| 8.5. | Строительство ПНС на территории п. Бугор. |  |  |  |
| 8.6. | Реконструкция (восстановление) участка межпоселкового группового водовода г. Харабали – с. Сасыколи в целях его использования как резервного источника водоснабжения сельсовета. |  |  |  |
| 8.7. | Оборудование в соответствии с санитарными требованиями зон санитарной охраны источников и напорно-регулирующих сооружений питьевого водоснабжения в расчетный срок. |  |  |  |
| 8.8. | Реконструкция и строительство водопроводных сетей с заменой изношенных участков в п. Бугор и с. Сасыколи до 2015 г. |  |  |  |
| 8.9. | Разработка инвестиционной программы «Развитие систем технического водоснабжения» МО «Сасыкольский сельсовет» до 2020 г. |  |  |  |
| 8.10. | Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных и индивидуальных канализационных очистных сооружений при объектах социальной сферы и жилого фонда в п.Бугор и с. Сасыколи до 2015 г. |  |  |  |
| 8.11. | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки (пруды фильтрации) в северной части с. Сасыколи в районе кладбища до 2015 г. |  |  |  |
| 8.12. | Строительство локальных и индивидуальных канализационных очистных сооружений в п. Бугор. |  |  |  |
| 8.13. | Строительство канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки и прудов фильтрации в северной части с.Сасыколи в районе кладбища. |  |  |  |
| 8.14. | Строительство локальных систем канализации и очистных сооружений при объектах социальной инфраструктуры, промышленности, подключение которых к КОС села Сасыколи экономически не выгодно в силу территориальных особенностей села в расчетный срок генерального плана. |  |  |  |
| 8.15. | Осуществление газификации с.Сасыколи и п.Бугор Сасыкольского сельсовета согласно разработанной схемы газификации в СТП МО «Харабалинский район». |  |  |  |
| 8.16. | Содействие в строительстве участка магистрального газопровода отвода «Макат-Северный Кавказ» - Харабали - Ахтубинск. |  |  |  |
| 8.17. | Оказание содействия в строительстве ГРС в северной части с.Сасыколи (или с. Кочковатки уточняется при проектировании межпоселкового газопровода). |  |  |  |
| 8.18. | Строительство газорегуляторных пунктов, газовых сетей среднего и низкого давления на территории газифицируемых населенных пунктов в расчетный срок генерального плана. |  |  |  |
| 8.19. | Восстановление ПС «Сасыколи» 110/35/10 кВ для обеспечения энергоснабжением проектируемых промышленных и складских предприятий. |  |  |  |
| 8.20. | Модернизация электрических сетей ВЛ 10 кВ и разводящих сетей низкого напряжения ВЛ 0,4 кВ, оборудования ТП с применением энергосберегающих технологий и современных материалов на территории Сасыкольского сельсовета. |  |  |  |
| 8.21. | Строительство новых линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, а также трансформаторных подстанций (ТП) различной мощности в существующей и проектируемой жилой застройке сельсовета (расчетный срок). |  |  |  |
| 8.22. | Строительство сети ливневой канализации в наиболее простом открытом варианте и очистных сооружений в с.Сасыколи (расчетный срок). |  |  |  |
| 8.23. | Содействие в реконструкции и модернизации существующих котельных в населенных пунктах МО «Сасыкольский сельсовет», с перспективным переводом их на газовое оборудование. |  |  |  |
| 8.24. | Оказание содействия специализированным хозяйствующим субъектам в телефонизации (стационарная сеть) и в предоставлении иных видов телематических услуг. |  |  |  |
| 9. В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов: |
| 9.1. | Изменение функционального назначения промышленных и агропромышленных территорий, находящихся в селитебной зоне с.Сасыколи в расчетный срок. |  |  |  |
| 9.2. | Строительство новых автодорог и реконструкция транспортной системы с. Сасыколи, в том числе обхода села региональной автодорогой с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима. |  |  |  |
| 9.3. | Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. |  |  |  |
| 9.4. | Сохранение зеленых насаждений. |  |  |  |
| 9.5. | Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов. |  |  |  |
| 9.6. | Создание защитных лесополос по границам застроенной территории села вдоль региональной автодороги Астрахань – Волгоград в черте населенного пункта и по периметру проектируемой агропромышленной и коммунально-складской зоны в расчетный срок и за пределами расчетного срока. |  |  |  |
| 9.7. | Оборудование и благоустройство площадок для сбора ТБО в населенных пунктах и в рекреационных зонах на территории МО. |  |  |  |
| 9.8. | Выбор площадки и последующее строительство в районе с.Сасыколи площадки для временного буртования навоза и помета в срок до 2020г. |  |  |  |
| 9.9. | Ликвидация стихийных свалок на территории МО в срок до 2015г. |  |  |  |
| 9.10. | Рекультивация земель, занятых стихийными свалками, в период 2011-2020гг. |  |  |  |
| 9.11. | Оказание содействия в выборе земельного участка и последующем строительстве в районе с. Сасыколи полигона по захоронению ТОПП или площадки временного хранения и первичной сортировки ТОПП. |  |  |  |
| 10. В части благоустройства территории: |
| 10.1. | Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2015г. |  |  |  |
| 10.2. | Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ) до 2020г. |  |  |  |
| 10.3. | Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования: |  |  |  |
| 10.4. | Реконструкция существующих зеленых насаждений и организация поселкового парка в с. Сасыколи с выполнением комплексного благоустройства территории: |  |  |  |
| 10.4.1. | Реконструкция парка ХХХ-лет ВЛКСМ в с. Сасыколи; |  |  |  |
| 10.4.2. | Реконструкция сквера в районе пер. Почтовый; |  |  |  |
| 10.4.3. | Реконструкция сквера в п. Бугор. |  |  |  |
| 10.5. | Оборудование муниципальной зоны отдыха в районе моста через р.Ашулук в с. Сасыколи.. |  |  |  |
| 10.6. | Строительство (установка) общественных туалетов общей вместимостью не менее 6 мест в центральной части с. Сасыколи. |  |  |  |
| 10.7. | Реконструкция и благоустройство существующих скверов и аллей в селе Сасыколи и п. Бугор в расчетный срок. |  |  |  |
| 10.8. | Комплексное благоустройство береговых полос р. Ашулук в с.Сасыколи и р. Ахтуба в п. Бугор - санитарная очистка, озеленение в расчетный срок. |  |  |  |
| 11. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления: |
| 11.1. | Оказание содействия в реконструкции пожарного депо в с. Сасыколи в целях приведения в соответствии с НПБ 101-95 и технического регламента «Требования пожарной безопасности». |  |  |  |
| 11.2. | Оборудование подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам для забора воды в целях пожаротушения до 2015г. |  |  |  |
| 11.3. | Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2015г. |  |  |  |
| 11.4. | Обоснование необходимости в выполнении работ, связанных со строительством берегозащитных и водорегулирующих сооружений в районе с. Сасыколи и п. Бугор и выполнение мероприятий и работ в рамках полномочий органов местного самоуправления с обустройством простейшей набережной в расчетный срок и за пределами расчетного срока. |  |  |  |
| 11.5. | Строительство простейшей сети ливневой канализации в с.Сасыколи. |  |  |  |
| 12. В части сопровождения реализации генерального плана муниципального образования «Сасыкольский сельсовет»: |
| 12.1. | Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Сасыкольский сельсовет». Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу. |  |  |  |
| 12.2. | Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана. |  |  |  |
| 12.3. | Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков). |  |  |  |
| 12.3.1. | Разработка проекта планировки территории площадью 10 га на северной окраине с. Сасыколи в целях размещения комплексной индивидуальной малоэтажной застройки до 2018г. |  |  |  |
| 12.3.2. | Разработка проекта планировки территории для завершения освоения территории для малоэтажного многоквартирного строительства в районе ул. Молодежная. |  |  |  |
| 12.3.3. | Разработка проекта планировки территории для промышленно-складской зоны площадью 40 Га в целях размещения предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции и логистического комплекса. |  |  |  |
| 12.3.4. | Разработка проекта планировки территории планируемой зоны придорожного сервиса на базе существующих предприятий с размещением нового туристического комплекса для обслуживания транзитных туристов в северо-западной части с. Сасыколи. |  |  |  |
| 12.3.5. | Разработка проекта планировки земельного участка для размещения комплекса плоскостных и закрытых спортивных сооружений с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном в северной части с. Сасыколи. |  |  |  |
| 12.3.6. | Разработка проекта планировки территории промышленной зоны в п. Бугор на базе существующего кирпичного предприятия. |  |  |  |
| 12.3.7. | Разработка проекта планировки территории в южной пойменной части МО в районе с. Зеленые Пруды для формирования полноценной рекреационной территории на базе существующих туристических объектов. |  |  |  |
| 12.3.8. | Разработка проекта планировки территории в западной пойменной части МО в районе п. Бугор в целях формирования полноценной рекреационной территории на базе существующих туристических объектов. |  |  |  |
| 12.3.9. | Разработка проекта планировки территории для формирования сельского общественно-торгового центра в с. Сасыколи между ул. Пушкина и ул. К. Маркса. |  |  |  |
| 12.4. | Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. |  |  |  |
| 12.5. | Корректировка настоящего генерального плана в период с 2028 по 2029гг. с определением основных сроков нового генплана: исходный год – 2029, первая очередь – 2040г., расчётный срок – 2050г. |  |  |  |

## Особенности размещения мероприятий по территориальному планированию

Предложения, содержащиеся в проекте генерального плана муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области, не предполагают изменения существующих границ земель лесного и водного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и Астраханской области и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

Проектом генерального плана предлагается установить границы населенных пунктов МО «Сасыкольский сельсовет» (по причине отсутствия установленных границ населенных пунктов) не представляется возможным указать количество земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемых к переводу в земли населенных пунктов. Предлагаемые проектом границы населенных пунктов отображены в графической части проекта.

Проектом генерального плана предлагается перевести не менее 10 га земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности для размещения в границах МО межмуниципального полигона по захоронению ТОПП (в соответствии с СТП Харабалинского района).

Объекты капитального строительства местного значения предлагается размещать на землях населенных пунктов муниципального образования.

## Приложение 1.

Перечень объектов капитального строительства местного значения и объектов, находящихся в собственности МО «Сасыкольский сельсовет» и МО «Харабалинский район» в границах МО «Сасыкольский сельсовет».

| № п/п | Наименование объекта муниципальной собственности | Местоположение, описание границ участка | Площадь | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, находящиеся в муниципальной собственности Харабалинского района |
| 1 | Здание больницы, склад, отделение сестринского ухода, хозяйственный корпус | Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. Почтовая, д.17 | 14276 кв.м. | Земли населенных пунктов |
| 2 | Клинико-диагностическая и туберкулёзно-бактериологическая лаборатория | Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. Почтовая, д.8 | 899 кв.м. | Земли населенных пунктов |
| 3. | Туберкулёзное отделение | Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. 1 Мая, д. 61 | 2720 кв.м. | Земли населенных пунктов |
| 4 | Детская поликлиника | Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. Советская, д. 149 | 610 кв.м. | Земли населенных пунктов |
| 5 | Основной корпус старой школы, учебный корпус №2, №3, мастерская, музей | Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. Ленина, д.96 | 27500 кв.м. | Земли населенных пунктов |
| 6 | Здание Центра детского творчества | Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. Заречная, д.1 |  | Земли населенных пунктов |
| 7 | Здание аптеки | Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, пер. Почтовый, д. 13 |  | Земли населенных пунктов |
| 8 | Здание новой школы | Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. Ленина |  | Земли населенных пунктов |
| Объекты, находящиеся в муниципальной собственности МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 9 | Автодорога «Сасыколи-МТФ Лопатино» незавершенное строительство |  |  |  |
| 10 | Подъезд от автодороги Волгоград-Астрахань к Сасыкольскому приемному пункту 3,5 км |  |  |  |
| 11 | Административное здание |  |  | Земли населенных пунктов |
| 12 | Газовое хозяйство для снабжения населения баллонным газом |  |  | Земли населенных пунктов |
| 13 | Дом жилой по ул. Набережная дом №10 |  |  | Земли населенных пунктов |
| 14 | Дом жилой по ул. Ленина |  |  | Земли населенных пунктов |
| 15 | Дом жилой по ул. Огородная 10, кв.1 |  |  | Земли населенных пунктов |
| 16 | Здание опорного пункта |  |  | Земли населенных пунктов |
| 17 | Здание школы ДОСААФ литер А, Б |  |  | Земли населенных пунктов |
| 18 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  | Земли населенных пунктов |
| 19 | Филиал СПТУ |  |  | Земли населенных пунктов |
| 20 | Здание Банно-прачечного комбината | с. Сасыколи, ул. Кирова, 2 |  | Земли населенных пунктов |
| 21 | Здание ПНС | с. Сасыколи, |  | Земли населенных пунктов |
| 22 | Котельная | с. Сасыколи, ул. Молодежная |  | Земли населенных пунктов |
| 23 | Водовод Сасыколи - Бугор |  |  |  |

## Приложение 2.

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения МО «Сасыкольский сельсовет».

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и новое строительство южной объездной автодороги | с. Сасыколи, от пересечения региональной и местной автодорог в районе АЗС по ул. Молодежная, далее по ул. Аэродромная, через шлюзы (р. Ашулук) и по внутреннему водооградительному валу |
| 2 | Строительство кольцевой транспортной развязки в 1 уровне | с. Сасыколи, на пересечении региональной и местных автодорог в районе АЗС по ул. Молодежная |
| 3. | Строительство дублирующего местного проезда | с. Сасыколи, ул. Степная от ул. Ленина до пер. Пролетарский |
| 4 | Строительство автодорог на главных и основных улицах с. Сасыколи: ул. Советская, ул. 1 Мая, ул. Пушкина, ул. Некрасова, ул. Рылеева, ул. Проезжая, ул.К. Маркса, ул. ХХХ лет ВЛКСМ, ул. Кирова, ул. Почтовая, пер. Почтовый, пер. Интернациональный, пер. Пролетарский. | с. Сасыколи |
| 5 | Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и тротуаров в населенных пунктах МО в соответствии с проектными профилями улиц | Населенные пункты МО Сасыкольский сельсовет |
| 6 | Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении свободных территорий для целей жилищного, промышленного и рекреационного строительства | Населенные пункты МО Сасыкольский сельсовет |
| 7 | Размещение остановочной площадки и автостанции (остановочного павильона), совмещенного с придорожным кафе | с. Сасыколи, на региональной автодороге Астрахань – Волгоград в районе пересечения с ул. Степная и ул. Почтовая |
| 8 | Оборудование автобусной отстойно-разворотной площадки | п. Зеленые Пруды |
| 9 | Установка пристани на р. Ахтуба. | Юго-западная часть СП |
| 10 | Строительство детского сада на 90 мест* | с. Сасыколи в районе ул. Молодежная |
| 11 | Реконструкция бывшего здания правления колхоза им. Кирова для размещения детского сада на 90 мест* | с. Сасыколи, ул. Пушкина 13 |
| 12 | Капитальный ремонт бывшего здания средней школы по ул. Ленина для организации детского сада на 90 мест*. | с. Сасыколи, ул. Ленина |
| 13 | Капитальный ремонт Сасыкольской районной больницы* | с. Сасыколи |
| 14 | Капитальный ремонт детской поликлиники в с. Сасыколи* | с. Сасыколи |
| 15 | Капитальный ремонт здания ФАП в п. Бугор*. | п. Бугор |
| 16 | Строительство нового здания культурного центра с помещениями школы искусств в с. Сасыколи*. | с. Сасыколи |
| 17 | Строительство ФОК в с. Сасыколи с пристройкой для размещения детско-юношеской спортивной школы на 150 мест и плавательного бассейна на 400 м2 зеркала воды и комплекса открытых плоскостных сооружений. | с. Сасыколи, ул. Коммунальная |
| 18 | Создание на базе СДК в п. Бугор многофункционального спортивного зала общего пользования. | п. Бугор |
| 19 | Установка и благоустройство 3-й спортивных и 6-х детских площадок в с. Сасыколи | с. Сасыколи |
| 20 | Установка и благоустройство 1-й спортивной и 1-й детской площадки в п. Бугор | п. Бугор |
| 21 | Строительство жилых домов (резервирование земельных участков) для обеспечения жильем малоимущих граждан | с. Сасыколи в районе ул. Степная |
| 22 | Строительство водозабора в комплексе с очистными сооружениями (станций водоподготовки) в северной части п. Бугор в целях обеспечения населения МО питьевой водой отвечающей требованиям ГОСТ | северная часть п. Бугор |
| 23 | Реконструкция повысительной насосной станции (ПНС) на территории с. Сасыколи. | с. Сасыколи |
| 24 | Строительство ПНС на территории п. Бугор. | п. Бугор |
| 25 | Реконструкция (восстановление) участка межпоселкового группового водовода г. Харабали – с. Сасыколи в целях его использования как резервного источника водоснабжения сельсовета*. | В границах МО Сасыкольский сельсовет |
| 26 | Оборудование в соответствии с санитарными требованиями зон санитарной охраны источников и напорно-регулирующих сооружений питьевого водоснабжения | В границах МО Сасыкольский сельсовет |
| 27 | Реконструкция и строительство водопроводных сетей с заменой изношенных участков | п. Бугор и с. Сасыколи |
| 28 | Строительство локальных и индивидуальных канализационных очистных сооружений | в п. Бугор. |
| 29 | Строительство канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки и прудов фильтрации | в северной части с. Сасыколи в районе кладбища. |
| 30 | Строительство локальных систем канализации и очистных сооружений при объектах социальной инфраструктуры, промышленности, подключение которых к КОС села Сасыколи экономически не выгодно в силу территориальных особенностей села | с. Сасыколи |
| 31 | Осуществление газификации с. Сасыколи и п. Бугор | п. Бугор и с. Сасыколи |
| 32 | Строительство ГРС | в северной части с. Сасыколи (уточняется при проектировании межпоселкового газопровода). |
| 33 | Строительство газорегуляторных пунктов, газовых сетей среднего и низкого давления на территории газифицируемых населенных пунктов |  |
| 34 | Восстановление ПС «Сасыколи» 110/35/10 кВ для обеспечения энергоснабжением проектируемых промышленных и складских предприятий*. | с. Сасыколи |
| 35 | Модернизация электрических сетей ВЛ 10 кВ и разводящих сетей низкого напряжения ВЛ 0,4 кВ, оборудования ТП с применением энергосберегающих технологий и современных материалов на территории Сасыкольского сельсовета. | Населенные пункты МО |
| 36 | Строительство новых линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, а так же трансформаторных подстанций (ТП) различной мощности в существующей и проектируемой жилой застройке сельсовета | Населенные пункты МО |
| 37 | Строительство сети ливневой канализации в наиболее простом открытом варианте и очистных сооружений в с. Сасыколи | с. Сасыколи |
| 38 | Содействие в реконструкции и модернизации существующих котельных в населенных пунктах МО «Сасыкольский сельсовет», с перспективным переводом их на газовое оборудование. | с. Сасыколи |
| 39 | Создание защитных лесополос по границам застроенной территории села, вдоль региональной автодороги Астрахань – Волгоград в черте населенного пункта и по периметру проектируемой агропромышленной и коммунально-складской зоны | п. Бугор и с. Сасыколи |
| 40 | Оборудование и благоустройство площадок для сбора ТБО в населенных пунктах и в рекреационных зонах на территории МО. | Населенные пункты МО |
| 41 | Строительство в районе с. Сасыколи площадки для временного буртования навоза и помета | Населенные пункты МО |
| 42 | Строительство в районе с. Сасыколи полигона по захоронению ТОПП или площадки временного хранения и первичной сортировки ТОПП*. | В районе с. Сасыколи |
| 43 | Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению | п. Бугор и с. Сасыколи |
| 44 | Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ) | п. Бугор и с. Сасыколи |
| 45 | Реконструкция существующих зеленых насаждений и организация поселкового парка в с. Сасыколи с выполнением комплексного благоустройства территории. | с. Сасыколи |
| 46 | Реконструкция парка ХХХ-лет ВЛКСМ в с. Сасыколи. | с. Сасыколи |
| 47 | Реконструкция сквера в районе пер. Почтовый | с. Сасыколи |
| 48 | Реконструкция сквера в п. Бугор. | п. Бугор |
| 49 | Оборудование муниципальной зоны отдыха | в районе моста через р. Ашулук в с. Сасыколи. |
| 50 | Комплексное благоустройство береговых полос р. Ашулук в с. Сасыколи и р. Ахтуба в п. Бугор санитарная очистка, озеленение в расчетный срок. | п. Бугор и с. Сасыколи |
| 51 | Оборудование подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам для забора воды в целях пожаротушения | п. Бугор и с. Сасыколи |
| 52 | Строительство водозащитного вала | с. Сасыколи, ул. Кирова |
| 53 | Реконструкция автодороги с. Сасыколи – с. Зелены Пруды с последующей реконструкцией участка дороги до остановочного пункта «Сасыколи» на р. Ахтуба* | В пойменной части МО |

* - обоснование необходимости размещения объектов капитального строительства местного значения, находящихся в полномочиях муниципального района, в соответствии с ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

## Приложение 3.

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регионального значения в границах МО «Сасыкольский сельсовет».

| № | Наименование объекта регионального значения | Местоположение, | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительстве участка магистрального газопровода отвода «Макат-Северный Кавказ» - Харабали - Ахтубинск. | В границах МО Сасыкольский сельсовет |  |
| 2 | Реконструкции региональной автодороги Астрахань - Волгоград | В границах МО Сасыкольский сельсовет |  |
| 3 | строительства участка обхода региональной автодорогой Астрахань - Волгоград территории с. Сасыколи. | в районе с. Сасыколи |  |

## Приложение 4.

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального значения в границах МО «Сасыкольский сельсовет».

| № | Наименование объекта федерального значения | Местоположение, | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция пожарного депо в с. Сасыколи в целях приведения в соответствии с НПБ 101-95 и технического регламента «Требования пожарной безопасности». | с. Сасыколи |  |
| 2 | Реконструкция и новое строительство берегозащитных и водорегулирующих сооружений в районе с. Сасыколи и п. Бугор | В границах МО |  |

## Материалы генерального плана в графической форме

В настоящем разделе приведены материалы генерального плана в графической форме (утверждаемой части). Для удобства пользования отпечатки схем в составе пояснительной записки приведены в том же масштабе.

Подлинники схем передаются Заказчику отдельно.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ГРАФИЧЕСКОЙ ФОРМЕ.

| № п/п | Наименование схемы | Масштаб | Формат | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема границ, территорий, земель и ограничений | 1:100 000 | 0,9х1,25 (м) | Отображает информацию, указанную в пп.1,2,3,4,6,7,9, ч.6, ст.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования за исключением территорий населённых пунктов. |
| 1.1 | Схемы населенных пунктов МО отображены на том же листе | 1:5 000 |  | Отображает информацию, указанную в пп.1,2,3,4,6,7,9, ч.6, ст.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно к территории населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
| 2. | Схема границ функциональ-ных зон | 1:5 000 | 0,7x0,9 (м) | Отображает информацию, указанную в пп.5,10 ч.6, ст.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования за исключением территорий населённых пунктов. |
| 3 | Схема размещения объектов местного значения | 1:100 000 | 0,9х1,25 (м) | Отображает информацию, указанную в п.8, ч.6, ст.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования. |
| 3.1. | Схемы населенных пунктов МО отображены на том же листе | 1:5 000 |  | Отображает информацию, указанную в п.8, ч.6, ст.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно к территории населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования. |

# Footnotes

Окончательное решение по типу сооружения  принимается администрацией Харабалинского района.

Окончательное решение по типу сооружения  принимается администрацией Харабалинского района.

Окончательное решение по типу сооружения  принимается администрацией Харабалинского района.